## Slide 1: 整车MES解决方案
金蝶云 · 星空 产品方案部
智能制造

## Slide 2: 生产模型
生产计划
供应商
总装车间
冲压车间
焊装车间
涂装车间
零部件仓库
主机厂
总装生产线
车间立体库
车间看板
AGV
零部件生产车间
成品仓库
经销商
订单
采购计划
采购物流
WBS
PBS
整车物流
厂内物流
物料配送
顺序计划
顺序计划
顺序计划
顺序计划

## Slide 3: 客户面临的问题及解决对策
设置排产规则，系统根据车间特点自动排产
合理设置位置跟踪采集点，通过RFID、二维码扫描等多种方式，跟踪在制品位置，并进行物料的扣减和计算。
执行计划随时根据产能、人员组织情况、物料库存情况动态滚动。
物料配送（仓库、集配区、供应商），通过线上在制品位置变动情况，进行拉动指示。
通过质量检测设备接入、质量问题标准化选择、触控设备输入等多种方式采集质量问题。
提供多种质量问题分类统计报表。
通过多种方式，把线上的自动化设备接入系统，在系统中实时查看设备运行状态。
实时采集在制品信息，并通过看板进行实时展示。
留存设备工艺加工数据，提供多种查询和统计报表。
车间计划实现联动，下一车间的执行计划，根据上一车间的实际生产情况进行动态调整。
物料指示靠拉动，通过生产线的指定点位，动态指示物料配送。
痛点1：计划准编制工作量大，顺序经常调整，导致生产组织困难
痛点2：质量问题手工记录，追溯困难，质量问题统计方式不完善，对生产改善指导性不强
痛点3：未联网设备多，不能实时查看设备状态；生产过程数据不能实时查看，现场调度不及时
痛点4：库存周转天数高

## Slide 4: 关注重点：冲压车间
关注点：
合理的计划编制，缩短 交货周期，减少库存周转天数
减少换模次数，提高设备利用率
板材、卷料、冲压件出入库管理
压机状态监控，冲压次数跟踪
质量管理

## Slide 5: 关注重点：焊装车间
关注点：
保证涂装生产，减少换车型；
通过多种方式及时指示工人和设备作业，防止错误操作，提高自动化效率；
生产设备实时监控，预防设备异常，提升设备利用率。

## Slide 6: 关注重点：涂装车间
机器人
计划管理
涂装计划下达
设备管理
机器人
工艺管理
车型/涂色指示
全程实时跟踪车辆位置
总装车间
焊装车间
中 涂
机器人
上 涂
密封胶
精 饰
前处理／电泳
关注点：
保证总装生产，减少换颜色
实时跟踪车辆位置，监控生产队列，减少人工扫描效率低，易出错，持续投入大的弊端。
WBS管控

## Slide 7: 关注重点：总装车间
零件安装指示
门等分装线
XXXXXX
XX XXX
分装指示信息
涂装工厂
PBSIN
搬入控制
搬出控制
通过信号
PBS
总装
通过信号
作业指示Point
PBSOUT
内饰入口
XXXXXX
XX XXX
当直計画 500現在予定 100現在実績 102現在差異 + 2累計差異 + 10
同步供給指示
同步供应商
运输
XXXXXX
③
淋雨线
当直計画 500現在予定 100現在実績 102現在差異 + 2累計差異 + 10
④
最终装配线
检测线
②
整车下线
通过信号
当直計画 500現在予定 100現在実績 102現在差異 + 2累計差異 + 10
①
底盘二
铭牌打刻
底盘一
车体位
置修正
终检
向生产线边的供給
仓库
仓库
当直計画 500現在予定 100現在実績 102現在差異 + 2累計差異 + 10
跟踪
标签
供给指示
XXXXXXX
XXXXXXX
关注点：保证交期，生产均衡化；通过多种方式及时指示工人和设备作业，防止错误操作，提高自动化效率，实时监控设备运行情况；物料准时化拉动，减少物料堆积、等待，提升生产效率。
计划管理
进度管理
跟踪管理
实际管理
同步供给指示
PBS控制
组装控制
作业指示
质量管理
供给指示

## Slide 8: 建设重点
总装车间
焊装车间
冲压车间
涂装车间
MES 系统
计划管理
质量管理
生产指示
WBS/PBS
生产实绩
物料拉动
设备管理
统计分析
车间管理
WMS系统
AVI
ANDON
PLC
物料配 送指示
机运指示
机运实绩
停线记录
生产 实绩
生产指示
生产实绩
工艺加工数据
ERP系统
月周日计划
生产实绩
PDM系统
BOM

## Slide 9: 计划管理：总装下线拉动式计划，各车间协同生产
总装
库存
冲压
焊接
涂装
WBS
PBS
考虑焊装库存、共模原则
生产顺序和节拍
客户订单时间
均衡化、平准化原则
一定数量的同颜色车组合
同车型组合
总装下线拉动式排程，车间关联计划，提高计划的联动周期及时效性，计划精确到每一台车上线、下线时间
计划业务规则（优先级、标准产能、库存等）参数化、数字化，计划精确到每一台车上线、下线时间
计划动态滚动，计划及配置发生变化时，物料的配送进行对应的变化，保证主线计划的需求。
计划状态实时跟踪，及时了解计划执行情况

## Slide 10: 生产过程透明化管控，提升现场管控能力
生产线
生产准备
实时数据采集
数据汇总
提供制造信息 (实时状况/统计数据)
报表分析
管理层
设备状态
质量现状
计划执行
车辆位置信息
异常报警
物料追溯管理
车间/产线/工位现状
信息通讯
PC端
移动端
实现对生产过程中人、机、料、法、环信息的自动采集，整合制造数据，并进行数据实时展现，使操作人员、管理者能够及时了解到生产现场第一手信息，清晰的了解到实际生产状况。
工位1
……
工位2
工位N
下线工位
……

## Slide 11: 车辆实时跟踪，生产进度实时管控
实绩点扫描/自动识别，获取车辆过点信息
工位1
……
工位2
工位N
工位N
下线工位
下线自动识别/扫描，报完工
上线自动识别/扫描，开工
计划数
100
计划累计
250
完工数
102
差异数
2
差异累计
10
实绩看板
……
通过条码扫描或RFID方式读取车身VIN码，确定车辆位置，实现每台车辆从焊装上线到总装下线全过程跟踪管理，实时掌握车辆加工及流转状况。
实时监控生产进度，包括在线车辆数、下线数、计划完成数等。
实时监控车辆队列，并支持对车辆拉入、拉出、报废等操作。

## Slide 12: 生产指示及防错:
匹配当前车型及当前工序，实时展示电子作业指示文件，减少纸质文件打印、传递工作量，提高指示文件显示准确性、实时性和效率
可视化作业指示，规范操作流程，操作人员按指示操作，避免误操作、漏操作，提升操作效率，减少质量问题。
支持现场拧紧设备、加注设备、挤胶设备等的防错功能
精确指令下达：
对人、设备下达操作指示，
在准确的时间准确的做事。
时间遵守
顺序遵守
在制过程质量控制
生产系统
操作员指示：
看板显示操作指示
防止安装错误
机器人指示：
每１台的指令
正确时间
正确内容
以精确指示，驱动设备和工人的精准制造，提升制造效率及品质

## Slide 13: 设备管理：全方位跟踪管理，提升设备利用率
设备始终处于可控状态，结合先进的预防管理，保障设备安全运行，预防突发事故影响生产。
设备状态及加工参数实时监控，设备故障实时响应，提升异常响应速度，减少设备故障时间，提高设备利用率。
设备定期维护管理，延长其使用期限，降低维护费用。
工装规范管理，保证良好应用状况

## Slide 14: 质量管理：生产过程质量管控，提升一次下线合格率
  采集生产过程各种质量问题、分析故障原因、及时处理质量问题，以直观图表方式对质量问题分类统计分析，帮助质量管理人员实现生产全过程质量管控，减少质量缺陷，提升产品质量。
  建立完备质量档案（包括：过程工艺数据、车辆装配信息、测试数据、关键零部件信息等），实现质量问题正向、反向追溯，提升服务水平，提高客户满意度。

## Slide 15: 关重件绑定，实现精确追溯
工位1
……
工位2
工位N
工位N
下线工位
……
①扫描/识别车辆VIN码
②扫描关重件条码
③判断是否正确物料
关重件工位
④VIN码与关重件序列绑定
Y
实现生产过程中关重件（如发动机、变速箱）与车辆VIN码一一绑定，有效防止错装，支持通过VIN码查询重保件条码，同时支持通过重保件条码查询VIN码，实现精确追溯。

## Slide 16: 物料拉动：准时化的线边物料拉动，避免缺料等待
根据生产顺序、生产节拍、提前期配送满足某一设定时间段连续生产需求的物料。
成套拉动
设定库存安全库存
实时监控线边物料库存值，过点根据BOM自动扣减库存
低于安全库存值自动产生物料需求
安全库存拉动
（标准件）
根据实际生产队列，产品经过提前工位触发物料拉动指令，进行物料配送。
顺序拉动
（大件、专用件）
不同物料类型配置不同配送方式，保证物料以优化的方式供给线边，提升物料配送效率、准时率，降低库存占用
实现混线生产线上不同型号产品供应不同物料，有效防止错装
扫描出入库，提高仓储效率及准确性
物料准时配送至线边，避免缺料造成的等待、停线
适用于汽车制造的SPS成套供应模式

## Slide 17: RC路由管理（WBS/PBS管理）
  根据生产计划和车辆的优先级对车辆进行排序，制定车辆的搬入计划；
  在搬入过程中，根据PBS缓冲区内各车道上车辆台数控制进入车道的车辆数量。
  为了防止缺件的车辆进入总装线，将缺件车辆暂时停留在PBS区域，等到零部件全部备齐后，再投入到总装生产线
  WBS及PBS排序模块分别按照涂装生产及总装生产顺序要求，对车辆进行自动排序。
  控制及管理车辆储区及储位，保证车辆以一定的顺序搬入搬出
涂装车间
实车
确认
搬入
控制
通过
信号
搬出
控制
作业指令
PBS
总装车间

## Slide 18: 统计分析报表：以数据支撑决策
提供多维度图形化统计分析报表以及客户化定制报表，为管理层决策提供可视化数据支撑，实现全透明的决策支持，提升决策科学性、合理性、及时性。协助分析出提高生产效率的关键点所在，进行生产过程的改进，提高整个生产线的工作效率。
生产报表
日/周/月产量报表
订单完成情况报表
计划遵守率
时间遵守率
JPH统计
……
质量报表
质量问题分布
一次合格率
产品良率
报废率
……
设备报表
设备性能分析
设备稼动率（OEE）
停线时间统计分析
停线原因分析
……
其他报表
……

## Slide 19: 系统集成：面向多业务、多层次、多角色的信息系统集成
MES
ERP
法
生产模型
车间协同
料
物料/配送
仓库/线边
车辆信息
状态
位置
能力模型
环
供应链
厂内外物流
执行情况
生产状态
生产监控
设备监控
物料监控
整车监控
质量监控
看板管理
作业指示
标准作业书
生产信息
预警/报警
生产控制
车辆信息
设备控制
生产指令
执行参数
计划管理
工作日历
高级排程
计划获取
计划下达
生产计划执行
生产执行
协同
生产指令下达
设备管理系统
物流系统
工控系统
AVI
人
操作人员
管理人员
机
交互设备：手持机、看板，拧紧机
生产设备：机器人，轨道，数控机床，打码机
检测设备：电检，三坐标测量仪……
信息反馈
指令
参数
状态
信息指示
质量管理系统
ANDON
PMC
PLM系统
供应链系统
BOM
现场质量参数
缺件预警
实现从生产计划下达到执行的数据贯通，消除业务、信息孤岛，打通企业信息流，实现系统间数据共享，多业务协同。

## Slide 20: 系统效益
产品交货期
产品一次性合格率
单位产品缺陷数
物料周转天数
停工待料
生产效率
线边库存准确率
装配作业目标时间
入库时间

## Slide 21: 专用车生产现场应用
“二维码的运用使现场数据采集效率提升了100倍，有一个质的改变！”

## Slide 22
Thank you!